## Slide 1
Chantier type RecoStaR avec OpenRecoStaR

## Slide 2: Contexte
Nous allons découvrir ce standard en réalisant le récolement d’un chantier test. Dans notre cas d’usage nous procédons en 2 étapes :
Un géomètre a été envoyé sur le chantier pour réaliser un levé topo (semis de points) : le résultat produit est un fichier csv avec les coordonnées des points levés et une codification similaire au fichier CSV du PGOC
Au bureau un autre opérateur se charge de réaliser de récolement à partir du semis de point : c’est ce rôle que nous allons endosser
HC

## Slide 3: Contexte
HC
Semis de points
Import dans OpenRecoStaR (ORS)
Représentation des ouvrages

## Slide 4: Les objets pour le récolement avec StaR-Elec (RecoStaR)
StaR-Elec
Fonctionnels
Câbles
Nœuds
Géométriques
Cheminements
Conteneurs
= schéma unifilaire
= PGOC
Attributs et relations
Structure
KM

## Slide 5: Les objets fonctionnels
Nœuds
CableElectrique
Nom
Type
JeuBarres
SupportModules
Nb plages
Domaine de tension
Norme de conception
Section
Matériau
…
PosteElectrique
…
Jonction
ModuleRaccordement
Protection O/N
Coupure O/N
TypeJonction (RAS, BJ…)
Nombre conducteurs
Ni les CableElectrique ni les Nœuds n’ont de géométrie (sauf les Jonctions en dehors d’un conteneur)
…Terre, OCB, PointComptage, CC à fusibles
KM
Structure

## Slide 6: Les objets géométriques
Cheminements
Conteneurs
Coffret/Armoire
Bâtiment technique
Enceinte cloturée
Regard
Support
Pleine terre
Fourreau
Galerie
Protection mécanique
Aérien
Classe de précision
Profondeur (dans le cas de profondeur atypique)
Dimensions (le cas échéant)
Matériau (le cas échéant)
Classe de précision
Matériau (le cas échéant)
KM
Structure

## Slide 7: Les types de relations
Jeu de barres
Coffret
CableElectrique
Pleine Terre
Contenu/contenant : entre Nœuds et Conteneurs, entre Câble et Cheminement
Connexion : Un CableElectrique doit commencer et finir par un Nœud.
Arborescence : Les relations de rattachement permettent de décrire le détail de l’arborescence des installations électriques dans un poste, armoire, coffret…
Jonction
CableElectrique
Jeu de barres
Support Modules
Module raccordement
Module raccordement
KM
Structure

## Slide 8
KM
Structure

## Slide 9: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
RAS HTA sur support rectangulaire béton 10kN 12m
Boite jonction HTA
SICAME / M920660 / SC24M920660021
BT 3x240 + 120 AL 33S210
Pleine terre
HTA 240 AL S6
Pleine terre
HTA 240 AL S6
Pleine terre
RAS BT sur facade
Poste PAC « HECTOR »
19456P0023
Ceinture équipotentielle 13 ohms
BT 3x150 + 95 AL 33S210
Sous fourreau TPC 160
REMBT 450. Support modules 9 plages
LR 4x35
Sous fourreau TPC 90
CIBE CCPI
PRM : 12345678910
Dans bâtiment sur cadastre
Statut en projet
Classe C
DI 4x35
Pleine terre
Statut en projet Classe C
Support béton 6,5 kN 10m
BT 3x70 + 54.6 aérien

## Slide 10: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Création d’un dossier

## Slide 11: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Ajout de points levés

## Slide 12: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Création d’un poste HTA/BT

## Slide 13: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Création d’une ceinture équipotentielle

## Slide 14: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Création d’un câble BT

## Slide 15: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Création d’un câble BT en automatique

## Slide 16: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Création d’un coffret

## Slide 17: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Création d’un nœud support module

## Slide 18: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Création d’une RAS

## Slide 19: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Création d’un câble Aérien

## Slide 20: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Création d’un câble HTA

## Slide 21: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Création d’une boite

## Slide 22: Créer un RecoStaR avec OpenRecoStaR
KM
Export du GML

## Slide 23: Contrôler un RecoStaR
Une méthode identique à celle du PGOC avec Aloé
Connue par nos prestataires et obligatoire dans les prochains CCTP de l’ingénierie
Déjà obligatoire dans beaucoup de DR via les guichets PMEO
Un outil de contrôle fonctionnel qui va évoluer dans le temps :
Des rapports de contrôles de meilleure qualité
  Un fichier SQL Lite plus lisible que le PDF notamment pour les récolements importants
  Des libellés d’erreurs plus explicites
Des contrôles « métiers » plus poussés :
  Normalisation des sections de câbles
  Description des coffrets (en particulier les REMBT)
  Contrôles du Z avec les données LIDAR de l’IGN
Des contrôles topologiques et géographiques liés
HC

## Slide 24: Contrôler un RecoStaR
Aloé
Le GML à contrôler
N° d’affaire
N° de tranche
Adresse mail
Les informations à saisir sont identiques au contrôle PGOC mais un seul fichier gml à importer

## Slide 25: Contrôler un RecoStaR
Retour par mail quelques minutes plus tard
Seules les erreurs fortes provoquent une non-conformité
Le rapport de contrôle en PJ
Erreur forte = pouce rouge
Erreur moyenne = pouce jaune
Erreur basse = pouce vert

## Slide 26: Contrôler un RecoStaR
4 livrables à date
1- Le certificat de conformité OK ou KO : synthèse des contrôles opérés et du résultats.
2- Les fichiers des longueurs de réseaux par tronçons/communes : identique à celui délivré sur les PGOC
3- Le rapport d’anomalies : rapport détaillé des anomalie constatées avec les ID des objets. Ce fichier n’est présent que si des anomalies sont relevées.
4- Le rapport carto : valorisation cartographique pour localiser les erreurs

## Slide 27: Contrôler un RecoStaR
Le rapport de contrôle :
1- Le certificat de conformité
Un point d’amélioration déjà identifié : application d’une symbologie

## Slide 28: Contrôler un RecoStaR
Le rapport de contrôle :
2- Les fichiers des longueurs de réseaux par tronçons/communes
Tronçons présents. A noter que la DI n’y est pas car elle est en statut ‘projet’
Identification des tronçons générée par Aloé : voir le rapport cartographique
Commune : si le câble est à cheval sur 2 communes : il y aura 2 lignes dans le fichier avec les lg pour chacune des communes
En tenant compte du Z
Lg géographique + les forfaits « immo » selon le type de nœud en extrémité

## Slide 29: Contrôler un RecoStaR
Le rapport de contrôle :
2- Les fichiers des longueurs de réseaux par tronçons/communes
Tronçons présents. A noter que la DI n’y est pas car elle est en statut ‘projet’
Identification des tronçons générée par Aloé : voir le rapport cartographique
Commune : si le câble est à cheval sur 2 communes : il y aura 2 lignes dans le fichier avec les lg pour chacune des communes
En tenant compte du Z
Lg géographique + les forfaits « immo » selon le type de nœud en extrémité

## Slide 30: Contrôler un RecoStaR
Le rapport de contrôle :
3- Le rapport d’anomalies
ID GML de l’objet concerné
Onglet synthèse des anomalies
Onglet anomalies détaillées
Code erreur
Libellé de l’erreur
Info complémentaire

## Slide 31: Contrôler un RecoStaR
Le rapport de contrôle :
4- Le rapport carto
Un PDF multi couches pour :
Identifier visuellement l’emplacement des erreurs.
Visualiser les ID de câbles et faire le lien avec les longueurs de tronçons